Кафедра аналитической химии

| Наименование прибора | Cпектрофлуориметр Модель СМ2203 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Спектрофлуориметр «СОЛАР» обеспечивает высокочувствительные и стабильные измерения в ультрафиолетовой и видимой областях спектра. Измерение спектров флуоресценции и фосфоресценции (возбуждения, испускания, синхронных, поляризации, температурных), а также спектров поглощения (пропускания) жидких и твёрдых образцов Измерение хемилюминесценции Определение концентрации образцов по флуориметрическим и фотометрическим методикам с использованием фактора, калибровки по одной точке, многоточечной калибровочной кривой Кинетические измерения на одной, двух, трех длинах волн Измерения относительного квантового выхода Многоволновые измерения люминесценции и поглощения Измерение спектров зависимости флуоресценции и фосфоресценции от температуры Измерение времени жизни фосфоресценции Чувствительность отношение сигнал/шум - не менее 160 (190)* для Романовского спектра воды (при выделяемой спектральной полосе пропускания монохроматоров 5 нм, длине волны возбуждения - 350 нм, длине волны регистрации- 397 нм, времени усреднения сигнала 2 сек и времени регистрации- 5 мин) Монохроматоры возбуждения и регистрации двойные со сложением дисперсии, с автоматически перестраиваемыми светофильтрами, отрезающими высшие порядки спектра Выделяемый спектральный интервал произвольный: 0...20 нм с дискретом 0,1 нм. Прибор автоматически поддерживает постоянный выделяемый спектральный интервал при сканировании Точность установки длины волны ± 0,4 нм Воспроизводимость установки длины волны ± 0,2 нм Спектральный диапазон в режиме спектрофлуориметра 220...820 нм (220-920) * Кюветный держатель однопозиционный термостатируемый (10...60°С с дискретностью 0,1 °С) Минимальный объём образца 1 мл в стандартной 10 мм кювете Режим спектрофотометра Спектральный диапазон 220...1100 нм Фотометрический диапазон - 0,3...3 Б Точность фотометрирования < 1% (в зависимости от величины поглощения) |
| Балансная стоимость, тыс. руб. | 17 993,43 |
| Производитель, страна, год изготовления | Беларусь, 2012 г. |
| Ф.И.О. ответственного лица ( тел., е-mail) | Коваленко Н.А. +375 17 327-30-24, analit@belstu.by |

Зав. кафедрой аналитической химии                                                   Н.А. Коваленко

Кафедра аналитической химии

| Наименование прибора | Газовый хроматограф «Цвет-800» |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Газовый хроматограф «Цвет-800» предназначен для анализа сложных многокомпонентных смесей органических и неорганических соединений. Универсальность применения за счет возможности использования шести детектирующих систем, капиллярных и насадочных колонок и дополнительных устройств, расширяющих аналитические возможности прибора; высокая чувствительность прибора, позволяющая определять микропримеси от 1х10-4 до 1х10-6 без концентрирования и от 1х10-6 до 1х10-10 % об. с предварительным концентрированием пробы; высокая точность анализа; широкий набор тестированных кварцевых капиллярных и насадочных колонок; ручной и автоматический ввод газовых или жидких проб; задание исходных параметров с персонального компьютера или пульта; цифровой и аналоговый выходы, позволяющие проводить обработку выходной информации персональным компьютером или выводить на потенциометр для ручной обработки. |
|  | Температурный диапазон термостата колонок | от - 50°C до + 400°C |
|  | Пределы детектирования: |
|  | пламенно-ионизационный (ПИД), г/с | 2,0·10-12 |
|  | по теплопроводности (ДТП), г/мл | 1,0·10-9 |
|  | постоянной скорости рекомбинации (ДПР),по линдану | 2,0·10-14 |
|  | пламенно-фотометрический (ПФД): |
|  | по фосфору в метафосе | 1,0·10-12 |
|  | по сере в метафосе | 2,0·10-12 |
|  | термоионный (ТИД): |  |
|  | по фосфору в метафосе | 1,0·10-14 |
|  | фотоионизационный (ФИД), по бензолу: |
|  | лампа КсРВ | 4,0·10-12 |
|  | лампа КрРВ | 5,0·10-14 |
|  | Полезный объем термостата колонок, л | 17,5 |
| Балансная стоимость, тыс. руб. | 16 403,57 |
| Производитель, страна, год изготовления | Россия, 2002 г. |
| Ф.И.О. ответственного лица ( тел., е-mail) | Супиченко Г.Н. +375 17 327-30-24, analit@belstu.by |

Зав. кафедрой аналитической химии                                                   Н.А. Коваленко

Кафедра аналитической химии

| Наименование прибора | Автоматический титратор TitroLine easy |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Автоматический титратор TitroLine easy Прибор представляет собой сочетание поршневой автобюретки, рН/мВ-метра и интегрированной логики событий. Предустановленные методы титрования для различных задач в TitroLine easy обеспечивает скорость и комфорт в работе. Все методы предварительно параметризируются, поэтому вам остаётся только выбрать процедуру титрования: с автопоиском конечной точки, с предварительно заданной конечной точкой или ручное титрование с помощью пульта. Процесс титрования начинается сразу же после нажатия кнопки запуска. Применение TitroLine Easy: содержание соли в пищевых продуктах (аргентометрическое определение хлоридов); кислотное число; общая кислотность вина и безалкогольных напитков; кислотность молока, хлебопродуктов и заквасок; содержание азота (белка) по методу Къельдаля; содержание хлоридов в питьевой воде; йодометрическое титрование любого типа; кислотно-основное титрование любого типа; окислительно-восстановительное титрование любого типа; максимальная точность для получения достоверных результатов. |
| Балансная стоимость, тыс. руб. | 4 500,0 |
| Производитель, страна, год изготовления | Германия, 2014 г. |
| Ф.И.О. ответственного лица ( тел., е-mail) | Соколовский А.Е. +375 17 327-30-24, analit@belstu.by |

Зав. кафедрой аналитической химии                                                   Н.А. Коваленко

Кафедра аналитической химии

| Наименование прибора | Пламенный фотометр PFP-7 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Фотометр пламенный PFP-7 предназначен для определения концентрации ионов щелочных (Na, K, Li) и елочноземельных (Ca, Ba) металлов в жидких средах в лабораторных условиях. PFP-7 — это низкотемпературный пламенный фотометр с одним каналом испускания и прямым получением цифровых показаний |
|  | Диапазон измерений массовой концентрации, мг/дм3 натрия (Na) калия (K) лития (Li) кальция (Ca) бария (Ba) | от 0,5 (0,2*) до 1000 от 0,5 (0,2*) до 400 от 0,25* от 15* от 30* |
|  | Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении массовой концентрации С натрия и калия, мг/дм3 от 0,5 до 10,0 свыше 10,0 | ± (0,03С + 0,5) ± 0,04С |
|  | Избирательность, взаимное влияние Na, K, Li на определение концентрации при одинаковой концентрации с проверяемым элементом, %, не более | 0,5 |
|  | Стабильность (дрейф) нулевого сигнала после 15 минут прогрева, % в час | 2 |
|  | Продолжительность однократного измерения, мин, не более | 1 |
|  | Расход пробы, см3/мин | от 2 до 6 |
|  | Электропитание | 190-250 В, 50/60 Гц |
|  | Потребляемая мощность, ВА, не более фотометра компрессора | 10 230 |
| Балансная стоимость, тыс. руб. | 5 511,04 |
| Производитель, страна, год изготовления | Великобритании, 2012 г. |
| Ф.И.О. ответственного лица ( тел., е-mail) | Соколовский А.Е. +375 17 327-30-24, analit@belstu.by |

Зав. кафедрой аналитической химии                                                   Н.А. Коваленко

Кафедра аналитической химии

| Наименование прибора | ПОЛЯРОГРАФ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПУ-1 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Полярограф универсальный ПУ-1 предназначен для качественного и количественного анализа растворов и электрохимических исследований. Полярограф универсальный ПУ-1 используется для: - определения примесей в металлах, сплавах, полупроводниках, химических реактивах; - контроля чистоты воздуха, воды, пищевых продуктов и медицинских препаратов; - проведения биохимических исследований; - изучения электродных, абсорбционных, окислительно-восстановительных процессов. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|  | Диапазон определяемых концентраций по кадмию в инверсионном режиме с предварительным накоплением | от 1•10-3 до 5•10-8 моль/л до 1•10-9 моль/л |
|  | Мощность, потребляемая от сети, не более | 60 В•А |
|  | Питание от сети переменного тока, В / Гц | (220±22) / (50±0,5) |
| Балансная стоимость, тыс. руб. | 1 672,26 |
| Производитель, страна, год изготовления | Беларусь, 2012 г. |
| Ф.И.О. ответственного лица ( тел., е-mail) | Соколовский А.Е. +375 17 327-30-24, analit@belstu.by |

Зав. кафедрой аналитической химии                                                   Н.А. Коваленко

Кафедра аналитической химии

| Наименование прибора | Модуль типа ЕМ-04 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Модуль типа ЕМ-04 предназначен для определения токсичных элементов в питьевой, природной и сточных водах, в пищевых продуктах и различных материалах. Основными преимуществами прибора являются: работа совместно с полярографами других модификаций, в частности с ПУ-1 и ПЛС-1; наряду с одновременно определяемыми элементами Си, Pb, Cd, Zn, последовательным анализом определение ионов As, Hg, Ni, Bi; использование метода инверсионной вольтамперометрии, обеспечивающего высокую чувствительность, селективность и точность анализа. В приборе используются вращающиеся дисковые стеклоуглеродные и другие твердые электроды, отличающиеся механической прочностью, химической инертностью и широкой областью рабочих потенциалов. Технические характеристики Пределы обнаружения без предварительного кон-центрирования: Cd, Pb 0,1 мкг/л; Hg, Cu 0,5 мкг/л; Bi 1,0 мкг/л; Zn, N1 10 мкг/л. Объем анализируемой пробы 20 мл. Время получения единичной вольтамперной кривой не более 3 мин. |
| Балансная стоимость, тыс. руб. | 2 410,95 |
| Производитель, страна, год изготовления | Россия, 2011 г. |
| Ф.И.О. ответственного лица ( тел., е-mail) | Соколовский А.Е. +375 17 327-30-24, analit@belstu.by |

Зав. кафедрой аналитической химии                                                   Н.А. Коваленко

Кафедра аналитической химии

| Наименование прибора | Хроматограф газовый Кристалл 5000.2 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Газовый хроматограф Кристалл 5000.2 предназначен для анализа сложных многокомпонентных смесей. Хроматограф является развитием серии газовых хроматографов "Кристалл 5000". Простые и недорогие комплектации хроматографа могут быть рекомендованы к применению на промышленных предприятиях. Технические характеристики: |
|  | Термостат колонок |
|  | Размеры (для установки хроматографических колонок) | 250х290х170 мм |
|  | Рабочая температура | от температуры окружающей среды +5 °С до 450 °С дискретность задания 0,1 °С |
|  | Скорость программирования | от 1 до 120 °С/мин дискретность задания 0,1 °С/мин |
|  | Количество изотерм | 5 |
|  | Время охлаждения при температуре окружающей среды 22 °С | от 400 до 50 °С за 5,5 мин |
|  | Электронные регуляторы расхода и давления |
|  | Входное давление | от 0,36 до 0,44 МПа |
|  | Количество | 6 |
|  | Расход газа-носителя | от 5 до 500 мл/мин |
|  | Расход водорода | от 5 до 500 мл/мин |
|  | Расход воздуха | от 5 до 800 мл/мин |
|  | Количество детекторов | до трех |
|  | Детекторы | ДТП, ПИД, ТИД, ЭЗД, ПФД, ФИД, ДТХ, МСД |
|  | Количество испарителей | до двух |
|  | Две термостатируемых зоны для испарителей и две термостатируемых зоны для детекторов |
|  | Частота опроса сигналов детекторов | от 10 до 250 Гц |
|  | Краны |
|  | Модификации | 4-, 6-, 10-портовые поворотные Ручные или автоматические Термостатируемые или необогреваемые |
|  | Автоматические краны, управляемые электроприводом | общее количество до трех |
|  | Для установки кранов две термостатируемых зоны до 150 °С (до 250 °С - высокотемпературное исполнение) |
| Балансная стоимость, тыс. руб. | 14 830,77 |
| Производитель, страна, год изготовления | Россия, 2012 г. |
| Ф.И.О. ответственного лица ( тел., е-mail) | Супиченко Г.Н. +375 17 327-30-24, analit@belstu.by |

Зав. кафедрой аналитической химии                                                   Н.А. Коваленко

Кафедра аналитической химии

| Наименование прибора | Спектрофотометр ПЭ-5400УФ |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Экологический контроль воды, воздуха и почвы, качества сырья и готовых продуктов всех отраслей осуществляется с помощью спектрофотометров различных модификаций. Модельный ряд ПЭ имеет следующие преимущества: повышенная стабильность результата в сравнении с аналогами; Наличие универсального кюветодержателя для кювет от 5 мм до 100 мм длины при ширине 24 мм (стандарт КФК) и еврокюветы от 5 до 50 мм длины, возможность расположить кюветы в шахматном порядке, что не повлияет на метрологические характеристики; Спектрофотометры ПЭ комплектуются четырьмя контрольными светофильтрами, универсальные адаптеры-заглушки (установка еврокювет, светофильтров контроля и компенсации темнового тока), возможность использования виал и пробирок для измерения оптической плотности жидкости при анализе ХПК (с дополнительным держателем). |
|  | Спектральный диапазон, нм | 190-1000 |
|  | Оптическая схема спектрофотометра | однолучевая |
|  | Диапазон показаний коэффициентов направленного пропускания, % | от 0,0 до 200,0 |
|  | Диапазон показаний оптической плотности, Б | от 3,000 до 0,300 |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении коэффициентов направленного пропускания, % | 0,5 (315-1000 нм) 0,1 (190-315 нм) |
|  | Выделяемый спектральный интервал, нм | 4 |
|  | Установка длины волны | программная |
|  | Погрешность установки длины волны, не более, нм | 1 |
|  | Воспроизводимость установки длины волны, нм | 0,5 |
|  | Уровень рассеянного света, % | 0,3%Т на 340 нм |
|  | Возможность хранения результатов | до 200 групп данных и до 200 градуировочных кривых |
|  | Количество кювет КФК, устанавливаемое в кюветодержатель | 4 |
|  | Воспроизводимость результатов измерений при использовании пробирки (виалы), А | 0,005 |
| Балансная стоимость, тыс. руб. | 3 366,0 |
| Производитель, страна, год изготовления | Россия, 2015 г. |
| Ф.И.О. ответственного лица ( тел., е-mail) | Соколовский А.Е. +375 17 327-30-24, analit@belstu.by |

Зав. кафедрой аналитической химии                                                   Н.А. Коваленко